Средство, содержащее растворитель, для полирования до зеркального блеска.

Основа: Твердый воск.

Характеристика:

Terowax является средством, содержащим растворитель для консервации и  полирования до зеркального блеска лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Содержит твердый воск (карнауба), силикон и полирующие составляющие.

Материал может применяться на влажных поверхностях.

Применение:

Terowax очищает, полирует и консервирует лакокрасочное покрытие кузова автомобиля, удаляет масло, остатки насекомых и частички ржавчины.

Технические данные:

Цвет: 				  		светло-голубой

Запах: 				 	воска

Консистенция: 			 	вязкая жидкость

Плотность: 				 	около 0,95 г/см

Содержание твердых частиц: 		около 20 %

Вязкость (DIN 53211, 4mm): 	 	около 50 с

Ph-содержание: 			 	около 9,3

Температура обработки: 			от 15(C до 25(C

Обработка:

Перед полировкой транспортное средство основательно вымыть. Terowax может наноситься даже на влажную поверхность, но эффект очистки на сухом лаке лучше. Перед употреблением упаковку нужно хорошо встряхнуть. Наносить Terowax мягкой тканью круговыми движениями. После высыхания отполировать.

Обработка не должна проводиться под прямыми солнечными лучами.

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Хранение:

Морозоопасность: 				 Нет

Рекомендованная температура

хранения:					10°C до 20°C

Срок годности: 				12 Месяцев

Упаковка:

Банка, 1 л 			 		Art.-Nr.100.30 C (D/GB/F/NL)

Канистра, 5 л 		 		Art.-Nr.138.71 C (D)

Банка, 250 мл * 		 		Art.-Nr.153.45 E (E/P/I/GR)

Банка, 1 л					Art.-Nr.183.40 K (E/P/I/GR)

Канистра, 5 л		 			Art.-Nr.173.07 м (E/P/I/GR)

(Как TEROWAX-GLANZPOLITUR

Меры предосторожности/правила предосторожности:

См. лист мер предосторожности

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания пригодности наших продуктов для целевого использования и применения .

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение рекомендациями или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

Швейцария:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zьrich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44